附件4：

《福建省市政工程预算定额》

（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）勘误（三）

全九册

| 勘误条目 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 机械名称 | 直流弧焊机 功率20kW | 直流弧焊机 容量 20kV·A |
|  | 直流弧焊机 功率32kW | 直流弧焊机 容量 32kV·A |

第一册 通用项目

说明与工程量计算规则勘误

| 页码 | 勘误条目 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 增加说明十五点 | 无 | 路面铣刨定额未考虑铣刨机、清扫机的进出场费用，发生时另计。 |
| 77 | 说明第三点 | 仓面脚手架斜道、满堂脚手架执行我省现行房建工程相应定额。 | 仓面脚手架斜道执行我省现行房建工程相应定额。 |

定额表勘误

4.14 路面铣刨

工作内容：旧路面铣刨，路面清扫，废渣清理装车，整理。

| 定额编号 | 40104084 | 40104085 | 40104086 | 40104087 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 沥青路面铣刨 | 水泥路面铣刨 |
|  | 厚度3cm | 厚度每增减1cm | 厚度2cm以内 | 厚度每增加1cm |
| 工料机基价（元） | 5.56 | 1.80 | 7.46 | 3.56 |
| 其中 | 人工费基价（元） | 0.75 | 0.20 | 0.85 | 0.25 |
|  | 材料费基价（元） | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
|  | 施工机具使用费基价（元） | 4.80 | 1.60 | 6.60 | 3.30 |
| 名称 | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材料 | 水 | m3 | 3.00 | 0.00300 | 0.00100 | 0.00450 | 0.00230 |
| 机械 | 路面铣刨机 W2000（租赁价） | 台班 | 12000.00 | 0.00033 | 0.00011 | 0.00046 | 0.00023 |
|  | 清扫机 S160（租赁价） | 台班 | 2000.00 | 0.00033 | 0.00011 | 0.00046 | 0.00023 |
|  | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 449.75 | 0.00030 | 0.00010 | 0.00020 | 0.00010 |
|  | 其他机械费 | % | 1.00 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |

第二册 道路工程

定额表勘误

| 页码 | 定额编号 | 内容 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 40201007 | 机械名称 | 袋装砂井机 带门架 | 袋装砂井机 功率 20kW |
|  | 40201008 | 机械名称 | 袋装砂井机 不带门架 | 袋装砂井机 功率 7.5kW |

第六册 水处理工程

定额表勘误

| 页码 | 定额编号 | 内容 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 40601143～40601144 | 机械名称 | 木工裁口机 宽度 多面400mm | 木工裁口机 宽度 400mm |

第九册 路灯工程

定额表勘误

| 页码 | 定额编号 | 内容 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 40903066 | 人工费基价（元） | 407.97 | 346.98 |
|  |  | 电动滚筒式混凝土搅拌机 出料容量400L | 0.1417 | 0 |
|  |  | 机动翻斗车 装载质量1t | 0.0586 | 0 |